## Slide 2
Latar Belakang
Menurut Badan Pusat Statistik 2023, Masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani 27.368.114 Petani
Berdasarkan kondisi aktualnya belum banyak teknologi pertanian di Indonesia yang sesuai, dan menurut data hanya sebanyak 2,61 juta petani yang awarre akan teknologi dalam bidang pertanian
Solusi Inovatif dengan pemanfaatan Teknologi untuk mendukung program pemerintah “SDGs poin ke 2,8,9 dan 15”

## Slide 3
Anggota
Kelompok
Andik Putra Nazwana
2042231010
Rany Surya Oktavia
2042231060
A. Maulvin Nazir Z.
2042231028

## Slide 4
INNOVATION IN AGRICULTURE

## Slide 5
AgroBot : Autonomous Hybrid Vehicle Robot Sprayer Otomatis untuk Pengendalian Agriculture Berbasis Watchdog System Guna Memitigasi Kegagalan Panen

## Slide 6
Apa Itu AgroBot?
Agrobot adalah Robot berbasis STM32 yang dapat bergerak, mengambil barang, serta memantau dan menyesuaikan kondisi lingkungan secara otomatis.
Robot ini dikendalikan melalui joystick dengan STM32 sebagai unit pemroses, berkomunikasi melalui modul NRF24L01. Motor roda digerakkan menggunakan PWM, sementara motor servo dan relay pompa DC memungkinkan robot mengambil barang atau menyiram tanaman.
Sensor Soil Moisture dan DHT11 memantau lingkungan secara real-time, menampilkan data pada LCD TFT di robot dan joystick. Jika kelembapan tanah rendah, pompa air otomatis menyiram tanaman. Agrobot dapat beroperasi secara otonom atau dikendalikan jarak jauh, mendukung pertanian pintar dan logistik otomatis.

## Slide 7
Tujuan AgroBot
Merancang dan mengembangkan AgroBot sebagai robot sprayer otomatis yang dilengkapi dengan sistem watchdog.
Menguji kemampuan sistem watchdog dalam memantau performa robot secara real-time dan melakukan tindakan korektif saat terjadi gangguan.
Menganalisis kemampuan AgroBot dalam mendeteksi area target penyemprotan secara presisi guna meningkatkan hasil pertanian dan memitigasi risiko kegagalan panen

## Slide 8
TINJAUAN PUSTAKA
Dokumen Standar MISRA

## Slide 9
METODOLOGI

## Slide 11
Flowchart AgroBot

## Slide 12
Arsitektur Desain

## Slide 13
Hardware Setup
Wireless Comunication
Controller 1
Controller 2

## Slide 14
STM32 tersebut berfungsi sebagai kontroler untuk menangani berbagai task. STM32 Blue Pill digunakan sebagai Controller Joystick, sedangkan STM32 NUCLEO Sebagai Mikorokontroler pada robot
MICROCONTROLLER
STM32F103C8T6
(Blue Pill)
STM32F446RE (NUCLEO)

## Slide 15
INPUT
Soil Moisture Sensor
DHT11
Sensor diatas digunakan untuk mendeteksi variabel input baik berupa berupa besaran fisis yang diukur oleh Soil Moisture Sensor (RH%) dan DHT 11 (Temperatur, Humidity) maupun Human Input Device seperti Joystick dan push button.
Dual Joy
Push Button

## Slide 16
OUTPUT
Motor DC
Motor Servo
Aktuator diatas berfungsi untuk melakukan aksi gerakan seperti berjalan menggunakan motor DC, manipulator seperti gripper menggunakan motor servo, dan sprayer menggunakan pompa yang terhubung dengan relay.
Relay
Pump

## Slide 17
OUTPUT
LED
LCD TFT
Indicator diatas digunakan sebagai indikasi atau validasi program yang sedang berjalan seperti LED untuk menampilkan arah gerak motor dan LCD untuk menampilkan variabel yang diukur oleh sensor.

## Slide 18
STRUKTUR PROGRAM

## Slide 19
KONFIGURASI PIN DAN CLOCK PADA IOC MAIN BOARD
(TIMER, GPIO, ADC)
Internal Clock (84MHz)

## Slide 20
Motor (PWM 1000Hz)
Servo (PWM 50Hz)
Soil Moisture (ADC)
KONFIGURASI TIMER PWM DAN ADC

## Slide 21
PROGRAM MAIN BOARD (MOTOR)

## Slide 22
PROGRAM MAIN BOARD (SERVO)

## Slide 23
PROGRAM MAIN BOARD (SOIL MOISTURE)

## Slide 24
PROGRAM MAIN BOARD (PUMP)

## Slide 25
PROGRAM MAIN BOARD (DHT11)

## Slide 26
PROGRAM MAIN BOARD (MAIN)

## Slide 27
KONFIGURASI PIN DAN CLOCK PADA IOC CONTROLLER

## Slide 28
Menginisialisasi NRF24 dan mengatur pada mode transmit sekaligus mengosongkan data array sebelum digunakan
Fungsi loop untuk membaca nilai ADC dan GPIO
/*USER CODE BEGIN 3
sConfigPrivate.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfigPrivate.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
sConfigPrivate.Channel = ADC_CHANNEL_0;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfigPrivate);
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,500);
RY = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
sConfigPrivate.Channel = ADC_CHANNEL_1;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfigPrivate);
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,500);
RX = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
sConfigPrivate.Channel = ADC_CHANNEL_8;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfigPrivate);
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,500);
LY = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
sConfigPrivate.Channel = ADC_CHANNEL_9;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfigPrivate);
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,500);
LX = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
RB = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_4);
LB = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_3);
PROGRAM CONTROLLER

## Slide 29
Fungsi loop pengiriman data ADC dan GPIO ke Receiver
Fungsi loop sebagai indikator arah gerak Joystick
if (LY > 3000) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
} else {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
}
if (LY < 1000) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
} else {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
}
if (LX > 3000) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
} else {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
}
if (LX < 1000) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
} else {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
}
HAL_Delay(100);
}
// Konversi 4 nilai ADC (masing-masing 2 byte: MSB dan LSB)
TxData[0] = (uint8_t)(RY >> 8); // MSB
TxData[1] = (uint8_t)(RY & 0xFF); // LSB
TxData[2] = (uint8_t)(RX >> 8);
TxData[3] = (uint8_t)(RX & 0xFF);
TxData[4] = (uint8_t)(LY >> 8);
TxData[5] = (uint8_t)(LY & 0xFF);
TxData[6] = (uint8_t)(LX >> 8);
TxData[7] = (uint8_t)(LX & 0xFF);
TxData[8] = RB;
TxData[9] = LB;
PROGRAM CONTROLLER

## Slide 30
IWDG (Independent Watchdog) berfungsi sebagai mekanisme pengaman sistem untuk mencegah stuck atau crash pada mikrokontroler. Jika sistem tidak me-refresh (menjaga) IWDG dalam waktu tertentu, mikrokontroler akan otomatis di-reset.
Jika timer reset di setting 3 detik maka :
RL = 3000 x 40000 : (4 x 2^3 x 1000) -1
RL = 1874
Independent Watcdog Timer
IWDG
Safety Program
CLK LSI
/* USER CODE BEGIN 3
HAL_Delay(100);
HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
}

## Slide 31
UNIT TESTING MOTOR

## Slide 32
UNIT TESTING SERVO

## Slide 33
UNIT TESTING SOIL MOISTURE

## Slide 34
UNIT TESTING GRIPPER

## Slide 35
UNIT TESTING NRF

## Slide 36
UNIT TESTING MECHANISM

## Slide 37
UNIT TESTING INTEGRATION

## Slide 38
PROGRESS SIMULASI

## Slide 39
AGRICULTURAL
ROBOT
Solusi Tepat untuk Petani Cerdas!

## Slide 40
TERIMA KASIH